## Slide 1: 타사 현황
제조사 | 로봇 / IoT SoC 제품군 | Host OS | Secure OS | GP 관련 핵심 보안 기술 / 인증
Qualcomm | Robotics Platform (RB5, RB3 등) | Qualcomm Linux (Ubuntu 기반) | QTEE (Qualcomm TEE) | GP 협회 핵심 회원사로 활동 및 표준 지원
NXP | i.MX 시리즈 (i.MX 8, i.MX 9 등) | Embedded Linux | OP-TEE / Proprietary TEE | SESIP 전단계 인증
TI | AM6x 시리즈 | Processor SDK Linux | OP-TEE | PSA Certified 체계 및 SESIP 요구사항을 칩 설계 단계부터 반영
Nvidia | Jetson 시리즈 (Orin, Xavier 등) | Ubuntu Linux | OP-TEE | 하드웨어 RoT (Root of Trust) 및 TEE 제공
SESIP인증: GlobalPlatform 협회가 주관하는 IoT플랫폼 보안 평가 표준
PSA Certified: GP로 거버넌스가 이관된 글로벌 보안 표준
RB3 Gen 2 개발 키트
Jetson AGX Orin 개발 키트
OP-TEE는 GlobalPlatform 표준을 지원함
https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/globalplatform_api.html
OP-TEE has support for GlobalPlatform TEE Client API Specification v1.0 (GPD_SPE_007) plus Errata and Precisions 2.0 (GPD_EPR_028) and TEE Internal Core API Specification v1.3.1 (GPD_SPE_010).

## Slide 2: Secure Vision AI 레퍼런스 시나리오
고객 요구 사항
Framework 개발을 위해 고객 요구사항 반영하여 레퍼런스 시나리오를 우선 선정
영상 자산 보호
AI 자산 보호
GlobalPlatform 표준 규격 준수
가정 : Camera Service와 AI Service 개발팀이 다르다
R-4. GlobalPlatform 표준 규격 준수 요구
R-1.
영상/AI/IP 자산 보호 지원 요구
R-2.
고성능 HW Accel 지원 요구
R-3.
유연한 시나리오 지원 요구

## Slide 3: Voice Of Stakeholder
ID | Stakeholder | VOS
VOS-01 | 로봇 제조사 | Host 침해 시에도 영상/모델/추론 데이터가 노출되지 않아야 한다.
VOS-02 | 로봇 제조사 | Camera/AI HW 가속을 보안 기능과 일반 기능이 함께 사용해야 한다.
VOS-03 | 로봇 제조사 | Android 의존 없이 Yocto/Ubuntu 기반 Linux에서 동작해야 한다.
VOS-04 | 로봇 제조사 | 보안 기능의 전력/메모리 오버헤드는 탑재 가능 수준이어야 한다.
VOS-05 | 상품 기획 | 신규 보안 시나리오를 Framework 수정 없이 수용해야 한다.
VOS-06 | 과제 PM | 2026-12-31까지 제한된 인력으로 E2E 데모를 완료해야 한다.
VOS-07 | 내부 Security 개발자 | Secure Camera와 Secure AI 도메인은 독립적으로 동시 운용되어야 한다.
VOS-08 | SOC 설계 부서 | Camera/AI HW 사용 중 DMA 격리와 잔류 데이터 소거가 필요하다.
VOS-09 | 내부 Security 개발자 | 도메인 간 데이터 전달은 노출 없이 빠르게 이뤄져야 한다.
VOS-10 | 내부 Hypervisor 개발자 | 기 포팅된 pKVM(EL2)의 TCB는 작게 유지 되어야 한다.
VOS-11 | 내부 Security 개발자 (SRCX, Secure OS 이식) | Secure OS 이식 인터페이스가 안정적으로 정의되어야 한다.
VOS-12 | 내부 Security 개발자 (기존 TrustZone 공존) | 기존 TrustZone TEE 기능과 SMC 경로가 유지되어야 한다.
VOS-13 | 검증 부서 | Host 침해 시 격리 유지 여부를 객관적으로 검증할 수 있어야 한다.
VOS-14 | 로봇 앱 개발자 | pVM API는 비보안 전문가도 사용할 만큼 단순해야 한다.
VOS-15 | 상품 기획 | 개인정보/규제 대응을 위한 기술적 격리 증빙이 필요하다.
VOS-16 | 내부 Security 개발자 | pVM 장애가 Host와 다른 pVM에 전파되지 않아야 한다.

## Slide 4: 유즈케이스 도출
< 유즈케이스 명세서>
유즈케이스를 통해 기능 요구사항 도출

## Slide 5: Utility Tree
Utility Tree를 이용하여 품질 속성 도출

## Slide 6: 품질 속성 평가
품질 속성 | 설명 | 중요도 | 난이도 | 우선순위
성능 (반환 시간) | 카메라 영상 입력부터 Host Application 전달 완료까지의 평균 시간(ms)이 목표 시간을 만족해야 한다. | H | H | 1
 | [X <= B. A: 카메라 영상 입력부터 Host 전달 완료까지의 평균 시간(ms)] KPI: 10ms (720p, RGB24, AI 추론 구간 제외) |  |  | 
성능 (메모리 사용량) | 다중 시나리오가 운용 중일 때 사용되는 메모리 사용량을 가능한 낮게 유지해야 한다. | H | H | 2
 | [X = A. A: 다중 시나리오에 사용되는 총 메모리 크기.] KPI: 낮을수록 좋음 (시나리오에 따라 사용량이 다름으로 상대 평가) |  |  | 
신뢰성 (고장 회피) | 결함 테스트에서 시스템에서 Critical 고장이 발생되면 안된다. | H | M | 5
 | [X = A/B. A: 고장으로 이어지지 않은 테스트 수, B: 전체 테스트 수] KPI: 100% |  |  | 
보안성 (접근 통제) | 도메인 간 전달되는 데이터는 시스템에 의해서 접근 통제되어야 한다. | H | M | 3
 | [X = A/B. A: 접근 통제된 기밀 데이터 항목 수, B: 접근 통제가 요구되는 기밀 데이터 항목 수] KPI: 100% |  |  | 
유지보수성 (모듈 결합도) | 신규 요구사항 추가시 다른 모듈에 영향을 주지 않는 모듈의 비율이 최대가 되어야 한다. | M | M | -
 | [X = A/B. A: 영향을 주지 않는 모듈 수, B: 전체 모듈 수] KPI: 높을수록 좋음 (상대 평가) |  |  | 
유지보수성 (모듈 재사용) | 신규 시나리오 추가 시 전체 자산의 100%가 재사용 가능하도록 설계/구축되어야 한다. | H | M | 4
 | [X = A/B. A: 재사용되는 모듈수, B: 전체 모듈수] KPI: 100% |  |  | 
이식성 (SOC 변경) | SoC 변경에 따라 변경되는 모듈이 없어야 한다. | M | M | -
 | [X = A/B. A: 변경되는 모듈 수, B: 전체 모듈 수] KPI: 0% |  |  | 
이식성 (OS update) | OS update에 따라 변경되는 모듈 수를 최소화하여야 한다. | M | M | -
 | [X = A/B. A: OS update시 변경이 필요한 모듈 수, B: 전체 모듈수] KPI: 낮을수록 좋음 (상대평가) |  |  | 

## Slide 7: VOS <-> AD matrix
VOS ID | FR-01 | FR-02 | FR-03 | FR-04 | FR-05 | FR-06 | QA-01 | QA-02 | QA-03 | QA-04 | CS-01 | CS-02
VOS-01 | O |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  | 
VOS-02 |  |  |  | O |  |  |  |  | O |  |  | 
VOS-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | 
VOS-04 | 중요 품질속성 아님 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VOS-05 |  |  | O |  |  |  |  | O |  |  |  | 
VOS-06 | 일정/인력 관련 프로젝트 관리 사항으로 구조 설계에서 제외 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VOS-07 | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VOS-08 |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | 
VOS-09 |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  | 
VOS-10 |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 
VOS-11 |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  | O
VOS-12 |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  | O
VOS-13 | 중요 품질속성 아님 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VOS-14 | API 문서화 요구는 구조 설계에서 제외 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VOS-15 |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 
VOS-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  | 
VOS가 모두 AD에 매칭됨.

## Slide 8: TCB – Trusted Computing Base
TCB?
  시스템의 보안 정책 집행에 책임이 있는 모든 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어 구성 요소의 총집합
특징
  경계가 작고 단순해야 함. -> 크고 복잡하면 침투 표면이 넓어짐
  신뢰 경계를 넘는 모든 상호작용은 검증 대상
검증 완료 후 릴리즈되면 실행 시 항상 무결성이 보장되어야 함.
이 시스템에서 pKVM, pVM, Workload는 TCB에 포함 (다음 페이지)
신뢰할 만 한 것들
올바르게 동작하는 것들
검증 대상

## Slide 9: Secure Boot & Loading Flow
IROM으로부터 Workload까지 무결성이 이어짐
Secure OS, pKVM, pVM, Workload 모두 TCB에 포함

## Slide 10: Control Path의 메타정보 노출
메타정보로 얻을 수 있는 정보
  Camera Case
  AI Case
    모델의 메타 정보가 유출되면, 관찰을 통해 model architecture가 노출될 수 있음.
Host에서 메타 정보 tampering(변조)도 가능
노출 정보 | 추론 가능한 정보
CAPTURE/START/STOP | 카메라가 언제 사용되는지
sensor_id | front/rear/robot arm camera 등 어떤 카메라인지
width/height | 영상 해상도
fps | 촬영 속도
pixel format | RGB/YUV/depth 등
exposure/gain | 주변 밝기
frame count | 촬영량
buffer size/stride | 영상 포맷 추정
timestamp | 작업 발생 시점
Control Path

## Slide 11: 보안 품질속성에 적합한 정량 메트릭
보안 침해가 100만 건 중 1건 발생한다고 하더라도, 그 1건의 취약점을 반복 재현할 수 있다면 매우 심각한 보안 취약점
보안 품질속성에서는 다음과 같은 Matric을 사용하는 것이 더 적절
ISO/IEC 25010:2023 Quality Attribute | Matric | 정량 기준
Security - Resistance | 공격 차단률 | 탐지된 비인가 접근 차단율 ≥ 99.99%
Security – Authenticity | 인증 정확도 | 정상 사용자 인증 성공률 ≥ 99.999%
Security – Integrity | 무결성 검증률 | 중요 메시지 및 명령 무결성 검증률 = 100%
Security – Resistance | 보안 이벤트 탐지 시간 | 공격 발생 후 3초 이내 탐지
Security – Resistance | 격리 시간 | 보안 침해 탐지 후 5초 이내 해당 노드 격리
Security – Resistance | 복구 시간 | 침해 노드 격리 후 정상 서비스 복구 ≤ 30초
Security – Resistance | 취약점 관리 | Critical 취약점 발견 후 24시간 이내 조치
Security - Accountability | 보안 로그 완전성 | 중요 보안 이벤트 기록률 = 100%

## Slide 12: 추가 DP
DP | 문제 | 설계결정
 | 시스템의 보안 정책 신뢰를 위한 신뢰 모델 | 
 | 접근 통제 일관성을 위한 보안 정책 및 권한 집행 모델 | 
 | pVM 관리 골격 설계 한 pVM을 다루는 코드가 멈추거나 잘못 동작하면 공용 실행 흐름이 막혀 다른 pVM과 Host 기능도 함께 중단될 수 있다 | 
 | 보안 Workload 실행 방식 | 
 | pVM-TEE 호출 경로 | 
 | 작은 파일 pVM에 영구 저장 | 
 | Host의 저장소를 pVM의 VFS연결하는 방식 | 이 과제 설계의 범위 밖

## Slide 13: ATE, AVA
EAL4(설계부터 쳬계적으로 검증)
보증 클래스 | EAL4 요구 항목 | 의미
ADV – Development | ADV_ARC.1 | 보안 아키텍처 설명
 | ADV_FSP.4 | 완전한 보안 기능 명세
 | ADV_IMP.1 | TSF 구현 표현
 | ADV_TDS.3 | 모듈 수준 설계
AGD – Guidance | AGD_OPE.1 | 운영자/사용자 가이드
 | AGD_PRE.1 | 안전한 설치·초기화 절차
ALC – Life-cycle | ALC_CMC.4 | 형상관리 자동화 및 릴리스 관리
 | ALC_CMS.4 | 문제 추적을 포함한 형상관리 범위
 | ALC_DEL.1 | 안전한 제품 전달 절차
 | ALC_DVS.1 | 개발 환경 보안 대책
 | ALC_LCD.1 | 개발 생명주기 모델
 | ALC_TAT.1 | 개발 도구 관리
ASE – Security Target | ASE_* | Security Target 작성 및 검증
ATE – Tests | ATE_COV.2 | 보안 요구사항-테스트 커버리지 분석
 | ATE_DPT.1 | 설계 기반 테스트
 | ATE_FUN.1 | 개발자 기능 테스트
 | ATE_IND.2 | 평가기관 독립 테스트
AVA – Vulnerability | AVA_VAN.3 | 집중적인 취약점 분석
레벨 | 공식적 성격 | 핵심 의미 | 검증 수준
EAL1 | Functionally Tested | 기능적으로 테스트 | 기본
EAL2 | Structurally Tested | 구조를 고려한 테스트 | 낮음
EAL3 | Methodically Tested and Checked | 체계적 테스트/검토 | 중간
EAL4 | Methodically Designed, Tested and Reviewed | 설계부터 체계적으로 검증 | 중상
EAL5 | Semiformally Designed and Tested | 반정형 설계 및 테스트 | 높음
EAL6 | Semiformally Verified Design and Tested | 반정형 설계 검증 | 매우 높음
EAL7 | Formally Verified Design and Tested | 형식적 검증 | 최고

## Slide 14: RPMB (Replay Protected Memory Block)
데이터의 위조와 이전 데이터의 재사용을 탐지
핵심요소
요소 | 생성 및 관리 주체 | 역할
Authentication Key | RPMB장치, 보안 소프트웨어 | 요청과 응답의 인증에 사용
HMAC-SHA256 | 보안 소프트웨어 (쓰기) , RPMB장치 (읽기) | 올바른 주체에게서 데이터가 왔고 변경되지 않았는지 확인
Write Counter | RPMB 장치 | 쓰기가 성공할 때마다 증가. 과거 쓰기 요청의 재사용을 차단
Nonce | 보안 소프트웨어 | 읽기 요청마다 새로 생성하는 임의 값. 과거 읽기 응답의 재사용을 탐지

## Slide 15: DMA HW의 Protected Memory 침해 방지 방법
VID기반의 하드웨어 2단계 보안 체계(VGEN & S2MPU)를 적용하여 Host와 pVM간의 DMA 메모리 상호 침범을 원천 차단
VGEN 에서 VID를 switch하여
Stage 2 MMU가 참조하는 Page Table이 달라지고
이로 인해 Access하는 메모리가 달라짐

## Slide 16: ARM Exception Level (EL)
CPU 권한과 격리를 나누는 4단계 실행 계층
EL간 전환
EL | 책임 | 주체
EL0 | Business Logic 실행 | Application
EL1 | OS 자원 통제 | Kernel
EL2 | VM 격리 통제 | Hypervisor
EL3 | 최상위 보안 통제 | Secure Monitor
높은 권한
낮은 권한